Bewertungstabelle  „ Hartgesteinlagerstätten in Niedersachsen“

Herausgeben vom Landesamt für Bodenforschung 2002

Bewertung Fläche Nr. 5 Dachtelfeld

Gesteinstyp und zu 	Kalkstein ( Korallenoolith), hohe Qualität

erwartende Qualität

Grösse der

Lagerstätte	ca. 105 ha

Mächtigkeit der 	im Mittel ca. 25 Meter, minimal 8 m, maximal 40 m

Lagerstätte

Rohstoff-Vorräte

(geschätzt)	 ca. 50 Mio. t

lagerstättenkundlicher	Die Lagerstätte ist durchBohrungen gut erkundet,

Untersuchungsstand 	empfehlenswert wäre in Teilbereichen mit geringer

Mächtigkeit ein Probeabbau, um den Einfluß der

Verwitterung auf die Gesteinsqualität festzustellen

raumorderische Belange,	Nördl. Bereich Vorranggebiet für Natur- und Landschaft

planerische Festlegungen,	lt. LROP

konkurrierende Nutzungen	Südl. Bereich Vorsorgegebiet für Natur- und Landschaft

lt. LROP

Nördl. Bereich Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung

lt. LROP

Vorsorgegebiet für Erholung lt. LROP

Vorsorgegebiet für Forstwirtschaft lt. LROP

Schutzgebiete und	Landschaftsschutzgebiet

sonstige rechtliche	nordwestl. Teil ist Wasserschutzgebiet Zone III

Festlegungen	nordöstl. Teil Biotopkartierung landesweit schutzwürdiger

Bereiche,

nordwestl. Randbereiche im FFH-Gebietsvorschlag

Eigentumsverhältnisse	überwiegend Staatsforst, Rest vermutlich

Genossenschaftsforst

verkehrliche	Zuwegung und Aufschluß wären problematisch

Erschliessung	(Ortsdurchfahrt mit Wohnbebauung in Hattendorf),ggf.

wäre der Bau einer Ortsumgehung notwendig. Vorhandene

Kreistsr. K 63 (SHG) und K83 (HM) müßte ausgebaut werden

( zus. Umgehung westlich Hattendorf) Ausbau vorhandener Wege abhängig von der vorh. Befestigung, Kosten mit Umgehung ca. 2-3 Mio DM. Vorstellbar wäre auch eine längere Bandstraße in den bestehenden Steinbruch Segelhorst (Riesenberg) (vergl Fläche 4), was allerdings eine enge Kooperation der Steinbruchbetreiber (Kokurrenzunternehmen) voraussetzen würde.

Abfahrtmöglichkeit über Rohdental wegen Steigung problematisch, Richtung B83 (OU Hess. Oldendorf) teilw. durch den Ort.

sonstige Hinweise	Lagerstätte liegt im LK Schaumburg und LK Hameln-Pyrmont

- 43 -

Dokumentation zum Rohstoff-Forum Niedersachsen – Aktionsgemeinschaft Weserbergland